## Slide 1
GlimRegionFeatures
함수별 기능 설명
Halcon 13 Region Features 자체 구현 라이브러리
불량 Blob 특징값 계산 → Score(0~100) → 공정별 불량 분류
대상: 머신비전 검사기 개발자 / 현장 엔지니어
2026. 07. | (주)그림

## Slide 2
개요 — 왜 만들었고, 무엇을 하는가
2
Halcon 라이선스 없이(비용 0원) 동일한 형상 특징값 체계로 불량을 분류한다
GlimRegionFeatures
목적
Halcon 13 Region Features를 OpenCV + 자체 구현으로 재현 — Halcon SDK 미사용, 라이선스 비용 0원
동작
불량 Blob(Region)마다 형상 특징값 20+종 계산 → 0~100 Score 정규화 → select_shape 룰로 불량코드 판정
공정
코터 / 롤프레스 / 슬리터 3개 공정 프로파일(INI) — 코드 수정 없이 임계값·룰 현장 튜닝
품질
무상태(stateless) 설계로 멀티쓰레드 병렬 안전 — 단위 테스트 30/30 PASS, 1 vs 8 쓰레드 결과 동일
적용 공정과 대표 불량
코터
Pinhole · 미도포 · 기포 · Tear/Island
롤프레스
주름 · 크랙 · 이물 압입
슬리터
Burr · 절단면 불량
이 자료는 코드가 아니라 '각 함수가 무엇을 재고, 어떻게 계산하는지'를 그림으로 설명한다

## Slide 3
전체 파이프라인 — 그레이 이미지에서 불량코드까지
3
모든 단계가 라이브러리 안에서 처리되며, 단계별 파라미터는 공정 프로파일 INI로 제어한다
GlimRegionFeatures
그레이
이미지
8bit 원본
(검사기 크롭)
이진화
Bright/Dark ×
고정·Otsu·평균±offset
Region 추출
8-연결
연결성분 분해
특징값 계산
면적·형상·타원 등
20+종
Score 정규화
0~100
vMin/vMax는 INI
select_shape 룰
[min,max] 조건
AND/OR 결합
불량코드
PINHOLE, TEAR,
BURR ...
그레이 원본
이진화(Dark)
Region + 특징값
· 이진화는 IPreprocessor 인터페이스로 분리 → GPU(CUDA) 전처리기로 교체 가능
· Region = 연결성분 1개 (런렝스 + 외곽 컨투어 + 픽셀 수)
· 좌표계는 Halcon 관례 (row, col) — OpenCV (x, y)와 반대 순서 주의
· 모든 원시값/Score는 CSV로 덤프 가능 → 데이터 수집·튜닝

## Slide 4
area_center · area_holes — 면적, 무게중심, 구멍 면적
4
가장 기본이 되는 크기 특징값 — 모든 판정 룰에서 면적(A) 조건과 함께 쓰인다
GlimRegionFeatures
area_center: A = Region 픽셀 수, 중심 (r̄, c̄) = 픽셀 좌표 평균
무게중심 (r̄, c̄)
A = 픽셀 수
(면적)
위치 보고·거리 계산의 기준점이자
크기 필터(minArea)의 기본값
area_holes: 구멍 면적 = 채운(fill_up) 면적 − A
원본 (구멍 있음)
fill_up (구멍 채움)
구멍 면적 = 채운 면적 − A
기포·다공성 불량 판정의 기초 (euler_number와 함께 사용)

## Slide 5
contlength · diameter_region — 둘레와 최대 지름
5
둘레는 체인코드 거리 합, 지름은 가장 먼 경계점 쌍 — 불량의 '크기'를 서로 다른 관점에서 잰다
GlimRegionFeatures
contlength: L = Σ (수평·수직 = 1, 대각 = √2)
1
√2
1
√2
외곽 컨투어를 픽셀 단위로 따라가며 이동 거리를 합산
→ 픽셀 계단 현상을 √2 로 보정한 둘레
diameter_region: 경계점 쌍 최대 거리 + 두 점 좌표 반환
최대 지름 D
볼록껍질 위 점들만 검사하면 되므로 빠르게 계산 가능
→ 불량의 '가장 긴 방향 길이' — 규격(mm) 환산 크기 판정에 사용

## Slide 6
circularity — 얼마나 원에 가까운가
6
중심에서 가장 먼 경계점으로 그린 원과 실제 면적을 비교 — 뾰족하게 튀어나오면 급감한다
GlimRegionFeatures
circularity = A / (π · max²) 범위 0~1, 원 = 1
원: 실제 면적 = 원 면적 → ≈ 1.0
max
≈ 1.0
별: π·max² 대비 실제 면적이 작음 → 낮음
max
빈 영역이
많음
≈ 0.3
핀홀(원형 흑점) 판별 주력 특징값 — 코터 룰 예: circularity ∈ [0.7, 1.0]

## Slide 7
compactness — 윤곽이 얼마나 단순한가
7
같은 면적이라도 둘레가 길수록 커진다 — circularity와 보완 관계인 '윤곽 복잡도' 척도
GlimRegionFeatures
compactness = L² / (4π · A) 원 = 1, 상한 없음
매끈한 원: 최소 둘레 → = 1.0
면적 A 대비
둘레 L 최소
= 1.0
복잡한 윤곽: 같은 면적, 둘레는 훨씬 김 → ≫ 1
울퉁불퉁한 경계
→ L² 이 급증
≫ 1
circularity는 '뾰족한 돌출'에, compactness는 '경계의 잔주름'에 민감 — 둘을 함께 보면 형상이 잡힌다

## Slide 8
convexity — 볼록껍질(고무줄) 대비 충진율
8
Region을 고무줄로 감쌌을 때 생기는 빈 공간이 클수록 감소 — Tear(찢김) 판별의 핵심
GlimRegionFeatures
패임이 깊을수록 A_convex 와의 차이(빈 공간)가 커진다
볼록껍질 A_convex
(고무줄)
오목 패임
(찢김 자국)
빈 공간(껍질 안쪽 − Region) 이 클수록 convexity 감소
convexity = A / A_convex (0~1)
· 볼록 도형(원·타원·사각형) = 1.0
· 패임·가지·갈라짐이 있으면 감소
· Tear(찢김)·Island 경계 판별에 유효
· 실측: 원형 흑점은 convexity = 1.000
(패임 없음 → 찢김 아님을 수치로 확인)

## Slide 9
rectangularity — 최소 회전 사각형 대비 충진율
9
Region을 가장 작게 감싸는 회전 사각형과 면적을 비교 — 띠·직사각 이물 판별
GlimRegionFeatures
rectangularity = A / A_rect (최소 회전 사각형 면적)
직사각형에 가까움 (미도포 띠 등) → ≈ 0.95
≈ 0.95
불규칙 blob: 사각형 안이 많이 빔 → ≈ 0.5
≈ 0.5
파생 Score: 종횡비(사각형 장변/단변) · 충진율(A/사각형 면적) — 길쭉한 띠성 불량 구분에 함께 사용

## Slide 10
roundness — 윤곽이 얼마나 매끄러운가 (Burr 검출 핵심)
10
중심→경계 거리들의 '흔들림(표준편차)'을 잰다 — circularity와 달리 톱니 경계에 민감
GlimRegionFeatures
Distance = mean(dᵢ) Sigma = √mean((dᵢ − Distance)²) Roundness = 1 − Sigma/Distance
매끈한 원: 모든 dᵢ 가 같음 → Sigma ≈ 0 → ≈ 1.0
dᵢ 모두 동일
≈ 1.0
톱니 원(Burr): dᵢ 가 들쭉날쭉 → Sigma ↑ → 급감
낮음
Sides = 1.4111·(Distance/Sigma)^0.4724 — 다각형 '변 수' 추정. 슬리터 Burr(윤곽 톱니화) 검출의 핵심 지표

## Slide 11
elliptic_axis · eccentricity — 등가 타원과 길쭉함
11
Region과 같은 2차 모멘트를 갖는 '등가 타원'을 구해 장반경/단반경/방향각을 얻는다
GlimRegionFeatures
elliptic_axis: 등가 타원 → Ra(장반경), Rb(단반경), Phi(방향각)
Ra
Rb
Phi
중심 2차 모멘트(μ20, μ02, μ11)에서 닫힌 식으로 계산
합성 타원(장축 100·단축 40·30도) 검증 오차 2% 미만
Anisometry = Ra / Rb (길쭉함, ≥ 1)
Bulkiness = π·Ra·Rb / A
StructureFactor = Aniso·Bulk − 1
1.0
2.5
> 10 스크래치
세로줄 스크래치·주름은 Anisometry가 매우 큼
→ 롤프레스 주름 / 코터 줄무늬 판별 주력

## Slide 12
orientation_region — 불량의 방향각 (MD/TD 구분)
12
등가 타원의 Phi에 '가장 먼 경계점 방향'으로 부호를 정한 방향각 — 범위 (−π, π]
GlimRegionFeatures
이미지 좌표에서 본 방향각 — 진행(MD) / 폭(TD)
MD
(진행)
TD (폭)
Phi ≈ ±90°
Phi ≈ 0°
· MD(세로) 불량: 스크래치·줄무늬·코팅 줄
→ 롤·바 등 '연속 원인' 의심
· TD(가로) 불량: 횡 주름·횡 크랙
→ 장력·순간 이벤트 원인 의심
· Anisometry(길쭉함)와 조합하면
"길쭉한가?" + "어느 방향인가?" 로
원인 계통까지 좁힐 수 있다

## Slide 13
외접·내접 도형 — 하나의 Region을 네 가지 틀로 감싸고 채운다
13
smallest_rectangle1/2 · smallest_circle · inner_circle — 파생 Score(종횡비·충진율·내외접비)의 재료
GlimRegionFeatures
한 Region 위에 겹쳐 본 외접·내접 도형
smallest_rectangle1 — 축평행 바운딩박스
smallest_rectangle2 — 최소 회전 사각형
smallest_circle — 최소 외접원
inner_circle — 최대 내접원 (거리변환 최대점)
파생 Score
· 종횡비 = 회전사각형 장변/단변
· 충진율 = A / 회전사각형 면적
· 내외접비 = r내접 / r외접
(1에 가까울수록 원형·꽉 찬 형상)

## Slide 14
euler_number · connect_and_holes — 성분 수와 구멍 수
14
형상이 아니라 '위상(topology)'을 센다 — 기포 군집과 단일 핀홀을 구분
GlimRegionFeatures
Euler = 연결 성분 수 − 구멍 수
구멍 2개짜리 Region: 성분 1 − 구멍 2 → Euler = −1
성분 1
구멍 2
단일 핀홀 (1, 0 → Euler 1) vs 기포 군집 (1, 5 → Euler −4)
단일 핀홀
기포 군집
area·circularity가 비슷해도 구멍 수가 다르면 다른 불량 — 기포(다공) 판정은 위상 특징값으로 가른다

## Slide 15
Score 정규화 — 단위가 제각각인 원시값을 0~100 한 눈금으로
15
특징값마다 vMin/vMax 구간을 INI에 정의 — 증가형/감소형 두 방향을 지원한다
GlimRegionFeatures
원시값 v
vMin
vMax
측정 v
0
100
Score = 45
score = 100 · clamp((v − vMin) / (vMax − vMin), 0, 1) 감소형: 100 − score
증가형 — 값이 클수록 위험
area, anisometry, compactness
감소형 — 값이 작을수록 위험
roundness, convexity, circularity

## Slide 16
select_shape 룰 엔진 — 조건 조합으로 불량코드 판정
16
Halcon select_shape 재현: 특징값 이름 + [min, max] 구간 + AND/OR — 룰 목록은 공정 INI가 소유
GlimRegionFeatures
FeatureVector (특징값 20+종)
룰 1 — PINHOLE
circularity ∈ [0.7, 1.0]
AND
area ∈ [5, 300]
충족
PINHOLE
불충족
룰 2 — TEAR
convexity ∈ [0, 0.85]
AND
area ≥ 50
TEAR
모든 룰 불충족 → 기본 코드 (OK)
· 룰 순서 = 우선순위
(첫 번째 충족 룰 채택)
· 조건 = 특징값 이름 +
[min, max] 구간 배열
· 룰 추가/수정은 INI만 변경
→ 재빌드 없이 현장 튜닝

## Slide 17
실데이터 사례 — 흑점 크롭이 PINHOLE이 되기까지
17
D:\128Crop\BlackPoint 실측 4장 전부 동일 흐름으로 검출·분류 성공
GlimRegionFeatures
① 원본 그레이 (128×128)
배경 평균 ≈ 85
흑점 밝기 ≈ 36
② Dark auto 이진화
임계 = 평균 − 20 ≈ 65
(어두운 쪽 = Region)
③ 특징값
area = 10
contlength = 10
diameter = 4.12
circularity = 0.749
convexity = 1.000
roundness = 0.558
anisometry = 2.83
중심 ≈ (row 65.5, col 66)
④ Coater 룰 판정
circularity ∈ [0.7, 1.0] 충족
area ∈ [5, 300] 충족
→ PINHOLE
기존 고정 임계(127·Bright)로는 Region 0개(어두운 불량 미검) → 이진화 극성(Dark) + 자동 임계(평균±offset) 파라미터로 해결
circularity 0.749 = 원형에 가까움 / convexity 1.000 = 찢김 아님 / roundness 0.558 = 작은 blob의 픽셀 계단 영향 — 세 값이 서로를 보증한다

## Slide 18
공정별 주력 특징값 매핑 — 어떤 불량을 어떤 값으로 가르는가
18
스펙 9장 초기 가설 — CSV 수집 데이터로 vMin/vMax와 룰 임계를 현장 튜닝한다
GlimRegionFeatures
공정 | 대표 불량 | 주력 특징값 | 판별 포인트
코터 | Pinhole, 미도포, 기포, Tear/Island | circularity ↑, area, convexity ↓, euler(구멍 수) | 원형 흑점 → PINHOLE 찢김 → convexity 급감 기포 군집 → 구멍 수
롤프레스 | 주름, 크랙, 이물 압입 | Anisometry ↑, orientation(Phi), rectangularity | 길쭉함 + 방향각으로 MD/TD 주름·크랙 구분
슬리터 | Burr, 절단면 불량 | roundness ↓, Sides, contlength / diameter | 윤곽 톱니화 → roundness 급감
동일 라이브러리 + 프로파일 INI 교체만으로 3개 공정 대응 — 튜닝 데이터는 FeatureVector CSV 덤프로 수집

## Slide 19
아키텍처 — 클린 아키텍처 · 무상태 병렬 안전 · GPU 삽입 지점
19
정적 라이브러리 (VS2022 x64, OpenCV 4.12) — 의존 방향은 항상 Domain을 향한다
GlimRegionFeatures
Adapter
· RegionExtractor
(이진화 → Region 목록)
· IPreprocessor / Cpu 구현
(그레이 → 이진화)
· CsvExporter (병렬 배치)
UseCase
· FeatureCalculator
(특징값 20+종 계산)
· ScoreNormalizer
(0~100 정규화)
· SelectShapeRule (룰 판정)
Domain
· Region
(런렝스+컨투어+면적)
· FeatureVector
(원시값 + CSV 덤프)
· ScoreResult
Profile
· IniFile / ProfileLoader — 공정 INI → 룰·정규화 구간
무상태(stateless) → Region 단위 병렬 안전
1 vs 8 쓰레드 CSV 바이트 동일 · 60장 37ms → 12ms
GPU 삽입 지점 = IPreprocessor
CUDA 전처리기로 교체해도 나머지 파이프라인 무수정
도구: 테스트 콘솔(30/30 PASS),
배치 CSV 툴(--threads),
MFC 뷰어(이진화 콤보)

## Slide 20
정리 및 다음 단계
20
특징값 → Score → 룰 판정 파이프라인 완성 — 남은 것은 현장 데이터 기반 튜닝
GlimRegionFeatures
완료
· 특징값 20+종 (우선순위 1·2 전체)
· Score 정규화 + select_shape 룰 엔진
· 공정 프로파일 INI 3종 (코터/롤프레스/슬리터)
· 이진화 극성·자동 임계 파라미터화
· 배치 병렬화 + 테스트 30/30 PASS
· 실데이터 흑점 → PINHOLE 분류 확인
진행·예정
· inner_rectangle1(최대 내접 사각형) — Phase 2
· runlength_features(K-factor) — 우선순위 낮음
· 실검사기(바타입 등) 통합
· GPU PC 확보 시 CUDA 전처리기 추가
· Hu 모멘트 벡터 → 향후 AI 분류 연동
현장에서 채울 것
· 공정별 실측 불량 이미지 수집
(뷰어/배치 툴로 CSV 덤프)
· vMin/vMax 정규화 구간 튜닝
· 룰 임계값·우선순위 확정
· 불량코드 ↔ 기존 검사기 코드 매핑
임계값은 스펙 9장 '초기 가설' — 실제 판정 성능은 현장 CSV 데이터로 vMin/vMax·룰을 조정한 뒤 확정한다